## Slide 1: Uvod u Rescue Simulation (Cospace)
Vesna Cundeković, prof. mat. i inf.
Osnovna škola Slavka Kolara, Kravarsko

## Slide 2: Cilj simulatora:
razviti i programirati odgovarajuće strategije za stvarne i virtualne robote
roboti se kreću kroz stvarne i virtualne svjetove te prikupljaju unesrećene dok se natječu s robotom druge ekipe
unesrećene treba pokupiti i odvesti na sigurno (depozit)

## Slide 3: Cilj radionice:
polaznici radionice će se upoznati sa sučeljem Rescue Simulation-a
programirat će kretanje robota, izbjegavanje prepreke (zamke i zidove), skupljanje unesrećenih, odvoz unesrećenih u sigurnu zonu te odlazak (teleport) na drugu mapu i ponavljanje radnji
naučit će kako razviti strategiju kretanja po mapi, te izradu taktike za optimalno iskorištavanje vremena za prikupljanje i spašavanje unesrećenih

## Slide 4: Službena stranica:
CoSpace Robot
http://www.cospacerobot.org/

## Slide 5: Robot i njegovi dijelovi

## Slide 7: Kretanje robota
pomoću senzora
  ultrazvučni senzori
  senzori za učitavanje boje
CoSpace robot program koristi ulazne podatke koje prikuplja sa senzora
na temelju tih podataka robot odrađuje zadatke
  izbjegava prepreke i zamke
  skuplja unesrećene
  unesrećene odvozi na sigurno te ih tamo ostavlja

## Slide 8
statement type – određujemo prioritet određene akcije
condition – uvjeti koji moraju biti ispunjeni kako bi se odradila radnja
action – radnja koju robot odrađuje u ovisnosti u ulaznim podatcima

## Slide 9: Sučelje
- polaznici će pokrenuti simulator

## Slide 10
u ovom dijelu programa vide se očitanja senzora (ultrazvučnih te senzora boja)
odabrati jednog od robota i pomoću tipki na tastaturi voziti robota po mapi
pratiti kako se mijenjaju vrijednosti očitanja senzora

## Slide 11: AI sučelje
conditions
advanced conditions
Actions
paziti da je odabrana 1. mapa (broj 1 treba biti zelen)

## Slide 12: Kretanje naprijed

## Slide 13
program je potrebno imenovati i „buildati” (napraviti .dll datoteku)
program učitamo na robote te pomoću gumbića (play) pokrenemo
počinje teći vrijeme od 8 minuta te pratimo kako se robot kreće po mapi

## Slide 14: Prepreka ispred
ultrazvučni senzor

## Slide 16: Brzo kretanje naprijed

## Slide 17: Sporo kretanje naprijed

## Slide 23: Sretanje robota – udesno (oko crvene točke)

## Slide 24: Sretanje robota – udesno (oko desnog kotača)

## Slide 25: Sretanje robota – ulijevo
oko centra robota WL = -ve WR = +ve
oko lijevog kotača WL = 0 WR = +ve

## Slide 26: Senzor boje
2 senzora boje nalaze se ispod robota
senzori očitavaju vrijednost crvene (Red), zelene (Green) i plave (Blue) boje od 0 do 255
boje se razlikuju na svakoj mapi i potrebno je za svaku novu boju provjeriti vrijednosti boje
ako ne upišemo ništa, robot neće reagirati na boju na kojoj se nalazi

## Slide 28: Crna boja

## Slide 29
potrebno je napisati condition posebno za lijevi, a posebno za desni senzor
polaznici očitavaju i zapisuju vrijednosti za sljedeće boje:
  crna
  crvena
  svijetlo plava
  tamno plava
  žuta
  narančasta

## Slide 30: Zamka
žutom bojom je obrubljeno tamno plavo područje koje predstavlja zamku
upadom u zamku robot gubi sve unesrećene koje je do tada pokupio
greška u programu: prilikom upada u zamku potrebno je varijablu LoadedObject postaviti na vrijednost 0 jer u protivnom program misli da i dalje ima na sebi onoliko žrtvi koliko je imao prije upada u zamku

## Slide 32: Zamka - pun
zamku treba izbjegavati pa očitavanjem žute boje robot se kratko treba povući unatrag i/ili okrenuti (odabrati stranu)

## Slide 33: Zamka - prazan
ako je robot prazan, nema potrebe izbjegavati zamku
ignorira ju i prelazi preko nje

## Slide 34: Unesrećeni
očitati boje na svakom senzoru posebno

## Slide 35: Deposit
deposit – je područje u koje robot vozi unesrećene
kako bi sigurno istovario unesrećene robot mora s oba senzora biti na tom području
ako je samo s lijevim senzorom na depositu, potrebno se lagano okrenuti ulijevo kako bi i desnu senzor bio na depositu
jednako tako i za desni senzor

## Slide 36: Deposit

## Slide 37: Deposit

## Slide 38: Deposit

## Slide 39: Deposit
postoje dvije naredbe za depozit
Desposit – nakon obavljene radnje robot se kreće malo unatrag i okrene
Deposit 2 – nakon obavljene radnje robot se kreće unaprijed
koji ćemo odabrati ovisi o tome na kojem se mjestu nalazi depozit

## Slide 40: Druga mapa i teleport
postoji i druga mapa
na nju se moramo teleportirati u vremenu ne prije isteka 3 minute i ne dulje od 5 minuta
za uspješno obavljeni teleport u zadanom vremenu dobijemo nagradnih 100 bodova

## Slide 41: Teleport

## Slide 42: Teleport
postoji nekoliko teleporta
treba provjeriti na koju poziciju koja vrsta teleporta pošalje robota

## Slide 43: Druga mapa
na drugoj mapi je potrebno ponoviti sve radnje kao za prvu mapu
DZ

## Slide 44
Hvala na pažnji.

## Slide 45: Evaluacija https://bit.ly/CUC2023_COSPACE