## Slide 1: Izrada i simulacija meteorološke stanice
Vesna Marić, Danijel Ptičar
SŠ Ban Josip Jelačić, Zaprešić

## Slide 2: Kratki uvod
Na ovoj radionici polaznici će u simulatoru Wokwi izraditi meteorološku stanicu pomoću ESP32 mikroupravljača koji ima integrirani WiFi te je u mogućnosti slati izmjerene podatke u oblak ili na vlastiti server.
Simuliranu meteorološku stanicu vrlo je jednostavno fizički izraditi i postaviti u školu da mjeri temperaturu, tlak, vlažnost ili kvalitetu zraka.

## Slide 3: 1. Dio radionice
Konfiguracija školske WiFi mreže
Kreiranje besplatnog računa na servisu u oblaku
  kreiranje kanala
  kreiranje polja
  ključevi kanala
  izvoz podataka
  prikaz grafova

## Slide 4: 2. Dio radionice
Simulacija meteorološke stanice
  Odabir senzora
    Temperatura
    Tlak
    Vlažnost
    Kvaliteta zraka
  Mjerenje temperature pomoću senzora
  Povezivanje ESP32 mikropravljača na WiFi mrežu
  Slanje podataka u oblak
Primjer izrađene meteorološke stanice

## Slide 5: Link na materijale
https://bit.ly/esp32_meteo

## Slide 6: Podešavanje školske mreže
Potrebno je odabrati VLAN iz slobodnih servisa
Kreirati novi SSID povezan na odabrani VLAN
Omogućiti WPA1/WPA2 autentifikaciju

## Slide 7: Podešavanje školske mreže - Meraki

## Slide 8: Podešavanje školske mreže - Meraki
Meraki Dashboard_SSID_CONFIG.jpg

## Slide 9: ThingSpeak for IoT Projects
Servis u oblaku koji omogućava pohranu i analizu pohranjenih podataka
Jednostavno slanje podataka
Gotove komponente za grafički prikaz podataka

## Slide 10: Kreiranje računa
Prijavite se u vaš e-mail (web)
Otvorite https://thingspeak.com/

## Slide 11: Kreiranje računa

## Slide 12: Kreiranje kanala
Kanal omogućava pohranu i prikaz podataka do 8 različitih senzora
Najviše do 8200 slanja dnevno (svakih 11 sekundi max.)
Totalno se može pohraniti 10 miliona poruka

## Slide 13: Postavke kanala

## Slide 14: Ključevi kanala
Ključ za pisanje (Write API key omogućava slanje podataka)

## Slide 15: Pisanje u kanal
Kopirajte ključ za pisanje i otvorite stranicu u novoj kartici
Otvorite karticu „Public View”

## Slide 16: Odabir senzora
DHT22 – temperatura, vlažnost
DS18B20 – temperatura
BMP280 – temperatura, tlak zraka
BME280 – temperatura, vlažnost, tlak zraka
VEML6075 – UV
MQ senzori (6, 9, 135) – svakakve vrste plinova

## Slide 17: Wokwi - simulacija
Otvorite stranicu wokwi.com

## Slide 18: Spajanje DHT22 senzora (video)
01_spajanje_dht22.mp4

## Slide 19: Kod za mjerenje temperature
#include "DHTesp.h"
const int DHT_PIN = 15;
DHTesp dhtSensor;
void setup() {
Serial.begin(115200);
dhtSensor.setup(DHT_PIN, DHTesp::DHT22);
}
void loop() {
TempAndHumidity data = dhtSensor.getTempAndHumidity();
Serial.println("Temp: " + String(data.temperature, 2) + "°C");
Serial.println("Humidity: " + String(data.humidity, 1) + "%");
Serial.println("---");
delay(1000);
}
kod1.txt

## Slide 20: Dodavanje biblioteke (video)
02_dodavanje_biblioteka.mp4

## Slide 21: Povezivanje mikroupravljača na WiFi
Otvorite i umetnite kod iz datoteke Kod2.txt
Unsesite vaš ‘Write API Key’.
Pokrenite simulaciju i nakon što vidite poruku otvorite vaš „public view” u ThingSpeak kanalu

## Slide 22: Primjer slanja (video)
03_primjer_slanja.mp4

## Slide 23: Podaci u ThingSpeak kanalu

## Slide 24: HVALA NA PAŽNJI !